## Slide 1
Aufgabenstellung
Ziel der Arbeit ist es einen Quadrokopter vom Typ MikroKopter autonom, mit Hilfe einer On-Board-Kamera und bildverarbei-tenden Verfahren, möglichst genauer einem Objekt zu positio-nieren. Zuvor soll eine GPS-gestützte Grobpositionierung des MikroKopters in der Nähe des gesuchten Objektes erfolgen.
Konzept
Die beiden Aufgaben werden teilweise mit On-Board Mitteln und teilweise mit Hilfe einer Bodenstation (am Boden befind-liches Notebook) abgearbeitet.
Während des Wegpunktefluges werden die Videodaten der On-Board-Kamera und die Sensordaten des MikroKopters an die Bodenstation übertragen. Mit bildverarbeitenden Verfahren wird das Objekt im Videobild gesucht. Sobald das Objekt detek-tiert wurde, wird der GPS-Flug gestoppt und die Kontrolle an die Bodenstation übergeben.
  Bodenstation
  Objektposition im Videobild und der empfangenen Sensordaten, die Abweichung von der Sollposition
Die Bodenstation berechnet fortlaufend, unter Verwendung der detektierten Objektposition im Videobild und der empfangenen Sensordaten, die Abweichung von der Sollposition (Regelab-weichung). Aus dieser Abweichung werden Steuerkommandos generiert und an den MikroKopter zurück gesendet, mit dem Ziel die Regelabweichung zu minimieren.
Bildverarbeitung
Die Bildverarbeitung ist darauf ausgelegt ein einfaches, einfar-biges Objekt zu erkennen. Als erstes wird die durch das Weit-winkelobjektiv hervorgerufene Verzerrung beseitigt und Kom-pressionsartefakte sowie Bildrauschen durch einen Gaußfilter entfernt. Um das einfarbige Objekt zu finden, wird eine Trans-formation in einen HSI-Farbraum mit den Anteilen Farbton, Sättigung und Helligkeit vorgenommen. Das Objekt kann durch Wählen passender Intervalle der HSI-Anteile herausgefiltert werden [BHS07]. Anschließend wird eine Blobsuche durch-geführt, mit deren Hilfe zusammenhängende Bildpunkte er-mittelt werden. Der Mittelpunkt des größten gefundenen Blobs wird für die Berechnung der Regelabweichung verwendet.
Max. Schriftgröße 32, max. 2-zeilig, ZA Schriftgröße +4 Kameragestützte Feinpositionierung eines Quadrokopters
Gregor Landmann
Diplomarbeit • Studiengang Informatik • Fachbereich Informatik und Medien • 07.03.2013
Regelung
Aus der ermittelten Abweichung von der Sollposition werden Steuerkommandos für den MikroKopter berechnet, die der Ab-weichung entgegenwirken. Diese Aufgabe übernimmt ein Pro-portional-Differential-Integral- Regler (PID-Regler).Der P-Reg-ler generiert Steuerkommandos proportional zu der Größe der Regelabweichung. Der D-Regler erzeugt Kommandos, welche einer Änderung der Regelabweichung entgegenwirken.
Testsystem
Die Auswertung der Positionsregelung erfolgt mit Hilfe einer Bodenkamera, die die Bewegung des MikroKopter entlang einer genau definierten Fluglinie aufzeichnet. Mit einem Bewertungs-tool wird die Position des MikroKopters im aufgezeichneten Vi-deo frameweise markiert und in metrische Werte umgerechnet.
Ergebnisse
Das linke Diagramm zeigt die Abweichung des MikroKopters von der Sollposition mit und ohne Störgröße. Die Störgröße wurde mit einem Standventilator mit eingeschalteter Schwenk-funktion erzeugt. Es ist zu sehen, dass die Position ohne eine Störgröße auf ±20 cm genau gehalten wird. Wird der Ventilator eingeschaltet vergrößert sich die Abweichung auf ±40 cm. Im rechten Diagramm wurde der MikroKopter mit zwei verschiede-nen Geschwindigkeiten in den Bereich des zu suchenden Ob-jektes geflogen. Dem Diagramm ist zu entnehmen, dass der MikroKopter abbremst und nach ca. 10 Sekunden seine Posi-tion über dem Objekt stabilisiert hat.
Fazit
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass eine autonome kamera-gestützte Positionierung des MikroKopters möglich ist. Die Ge-nauigkeit der Positionierung, die mit dem entwickelten System erreicht wurde, übersteigt die Möglichkeiten einer reinen GPS-basierten Lösung deutlich.
Quellen
[BHS07] Boersch, Ingo ; Heinsohn, Jochen ; Socher, Rolf: Wissensverarbeitung: Eine Einführung in die Künstliche Intelligenz für Informatiker und Ingenieure. 2. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, 2007.
Betreuung Prof. Dr. sc. techn. Harald Loose • Technische Hochschule Brandenburg • Dr. Tino Schonert • Stadtwerke Brandenburg an der Havel
Abb. 2: Diagramm
Abb. 1: Wegpunktliste und resultierendes Suchgebiet